ПОВЫШЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ

Гультяева Т.А.

НГТУ, Новосибирск

E-mail: gult_work@mail.ru

Скрытые марковские модели (СММ) используются при анализе сигналов различной природы: речи, рукописного текста, изображения лиц, сейсмограмм, кардиограмм, кожно-гальвонических реакций и проч. Однако, несмотря на широкое распространение такого типа моделей, СММ обладаю достаточно низкими классификационными способностями.

СММ  полностью описывается ненаблюдаемой (скрытой) марковской цепью (которая в свою очередь может быть описана матрицей вероятностей переходов), вероятностями наблюдаемых символов  и вероятностями начальных состояний: .

Традиционно в качестве пространства для классификации сигналов, порожденных СММ, используется пространство логарифма функции правдоподобия: тестовый сигнал  считается порожденным моделью , если выполняется (1):

| . | (1) |
| --- | --- |

Иначе – считается, что  сигнал порожден моделью .

Некоторые авторы (например, [1,2]) предлагают в качестве пространства признаков, в котором классифицируется сигнал, использовать пространства так называемых вторичных признаков: например, прямых-, обратных- переменных, используемых для вычисления вероятности порождения сигнала моделью . Также используются первые производные от пространство логарифма функции правдоподобия по различным параметрам модели. Авторы [1] предлагают включать также сам исходный сигнал в вектор признаков.

В данной работе рассматривается возможность проведения классификации в пространстве первых производных для двух классов.

Классификационная задача ставится в следующем виде: есть две группы обучающих сигналов: первая группа состоит из сигналов, порожденных СММ (вообще говоря, неизвестной), а вторая – СММ .  Обычно, для того, чтобы определить, к какому классу следует отнести некий сигнал используется формула (1). При неизвестных параметрах моделей  и , сначала производится их оценка (например, с использованием алгоритма Баум-Велша), а потом происходит вычисление по (1).

Если модели оказываются похожими друг на друга в некотором смысле: например, переходные вероятности в скрытой марковской цепи у моделей не сильно отличаются или отличие заключается только в векторе начальных состояний, то традиционная техника классификации далеко не всегда дает приемлемые результаты.

Была предложена следующая схема, приведенная ниже, которая повышает классификационные способности СММ.

Этап 1. Для каждого обучающего сигнала , , , где – число обучающих сигналов для класса с номером , формируется вектор, который может состоять из признаков, а также комбинации различных признаков: первой производной от логарифма функции правдоподобия по элементам матрицы , по элементам матрицы , по элементам вектора , а так же сигнала  и вероятности порождения сигнала моделью. При этом функция правдоподобия вычисляется как для истинной модели класса, к которому принадлежат обучающие вектора, так и для модели другого класса. Итоговый характеристический вектор, в который включены все параметры для одного обучающего сигнала , смоделированного  будет выглядеть следующим образом: , где блок вектора содержит следующие элементы:

Этап 2. Аналогичным образом для тестового сигнала  вычисляется итоговый характеристический вектор.

Этап 3. Используя некую метрику , вычисляется мера сходства между характеристический векторами, полученными для обучающих и тестового сигналов.

Этап 4. Использую некоторый классификатор (например,  ближайших соседей), выясняется: к какому классу принадлежит .

Исследования показали, что при близких моделях удается повысит качество классификации. Например, если модели незначительно отличаются только в матрице , то необходимо использовать характеристический вектор, составленный из производных по элементам этой матрицы.

Литература

- Ling Chen Combination of Fisher Scores and Appearance Based by Features For Face / Ling Chen, Hong Man // Proceedings of the 2003 ACM SIGMM Workshop on Biometrics Methods and Applications. – Berkeley, California, USA., 2003. – WBMA’03. – С. 74-81.

- Aran, O. Recognizing two handed gestures with generative, discriminative and ensemble methods via Fisher kernels. / O. Aran, L. Akarun // In LNCS: Multimedia Content Representation, Classification and Security International Workshop (MRCS). – 2006. – volume 4015. – С. 159-166.