Построение гибридной модели для распознавания цифровых сигналов, основанной на комбинации

скрытых марковских моделей и

машин опорных векторов

Коротенко Д.Ю., Гультяева Т.А.

Научный руководитель: Попов А.А., д.т.н., профессор

НГТУ, Новосибирск

г. Новосибирск, dkor88@mail.ru

Распознавание цифровых сигналов (речи, изображений, текста) используется во многих областях человеческой деятельности: медицине, военном деле, геологии, и т.д. Наиболее широко применяемыми статистическими методами классификации таких сигналов являются и метод построения машин опорных векторов (Support Vector Machine – SVM) и скрытых марковских моделей (Hidden Markov Model – HMM).

Метод построения HMM основан на параметрическом оценивании распределений и максимизации функции правдоподобия. В данной работе рассматриваются HMM с дискретным пространством наблюдений . Матрица  – это матрица переходных вероятностей скрытых состояний, – вектор распределения вероятностей начального состояния, – матрица распределения вероятностей появления символов алфавита в текущем скрытом состоянии модели.

Для применения аппарата HMM к распознаванию цифровых сигналов необходимо произвести обучение модели – оценить её параметры по некоторому набору обучающих последовательностей (сигналов). Для оценки параметров модели , при известных последовательностях наблюдений  используется оптимизационный алгоритм Баума-Велша [2], суть которого состоит в максимизации функции правдоподобия . Таким образом, полученная модель является ОМП-оценкой параметров исходной модели.

Так как данный алгоритм довольно сильно зависит от начального приближения и может сходиться к локальному максимуму функции правдоподобия, то используется также алгоритм поиска глобального экстремума.

Логарифм вероятности  того, что последовательности сгенерированы моделью  вычисляется с помощью forward- и backward-вероятностей. Здесь  – количество последовательностей наблюдений для оценки модели.

Метод построения SVM принадлежит к семейству линейных классификаторов, применяется для решения задач двухклассовой классификации и воплощает в себе принцип минимизации структурного риска.

Основная идея метода состоит в том, что сигналы представляются в виде векторов в некотором пространстве признаков , необходимо восстановить целевую зависимость , значения которой известны только на объектах обучающей выборки . И для классификации необходимо построение такой разделяющей гиперплоскости  в этом пространстве, чтобы расстояние от нее до ближайшей точки – «зазор» было максимальным (рис.1).

Рис. 1 Принцип работы SVM для линейно-разделимого множества элементов

В общем случае линейно-неразделимого на классы множества объектов выполняется переход от исходного пространства признаков  к новому спрямляющему пространству более высокой размерности с помощью некоторого преобразования . В этом пространстве признаковыми описаниями объектов являются векторы , а не векторы , и скалярное произведение , вместо , называемое ядром.

Задача минимизации зазора по обучающей выборке сводится к двойственной задаче поиска седловой функции Лагранжа с соответствующими ограничениями (1) и решается с помощью метода последовательной оптимизации[1].

где  – вектор двойственных переменных, положительная константа является управляющим параметром.

Эффективность классификации с помощью SVM сильно зависит от вида функции ядра и значения параметра , общего алгоритма для выбора которых не существует. В данной работе рассматриваются полиномиальное  и гауссово  ядра. Также необходимо правильно подобрать параметры ядра для конкретной задачи, иначе возможен эффект переобучения.

У обоих методов есть ряд достоинств и недостатков, взаимодополняющих друг друга, что объясняет широкое применение комбинированных моделей на основе SVM и HMM в различных работах.

В работе [3] для решения задачи автоматического распознавания речи HMM используется для нормализации длины вектора признаков (так как SVM не может обрабатывать последовательности разной длины, а речевые образцы являются динамическими и имеют переменную длину) – модель определяет выбор моментов времени для анализа речевых образцов, учитывая спектральные изменения сигнала. Далее классификация производится с помощью SVM, которые обладают большими дискриминантными способностями, чем HMM.

В работе [4] для повышения точности классификации в задаче распознавания лиц гибридная система HMM/SVM строится по следующему принципу: лицо человека условно разбивается на 5 областей, для каждой из которых вычисляются основные независимые признаки, и строится своя SVM для их классификации; далее по формуле Платта для независимых признаков областей лица вычисляются апостериорные вероятности того, что они принадлежат конкретной области (модели SVM). Полученные значения используются в качестве матрицы распределения вероятностей наблюдаемых событий в скрытых состояниях для HMM, которая содержит 5 соответствующих областям состояний, и эта гибридная система представляет собой модель лица человека. Такой принцип комбинирования HMM и SVM встречается также в ряде других работ.

В данной работе рассматривается возможность применения еще одного способа комбинирования HMM и SVM с целью повышения дискриминантных способностей системы распознавания. В предложенном способе классификация цифровых сигналов будет производиться с помощью метода опорных векторов, где на вход SVM каждого класса будет подаваться вектор признаков, полученный из объединенной последовательности вероятностей того, что сигнал сгенерирован HMM, построенными по обучающим данным.

Литература:

1. Platt, John C. Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines [Электронный ресурс] : Technical Report MSR-TR-98-14 / John C. Platt ; Microsoft Research. – Режим доступа: http://luthuli.cs.uiuc.edu/~daf/courses/Optimization/Papers/smoTR.pdf.

2. Rabiner, L. R. A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition / L. R. Rabiner // Proceedings of the IEEE. – IEEE, 1989. – vol. 77, no. 2. – С. 257-285.

3. Solera-Urena, R. Robust ASR using Support Vector Machines / R. Solera-Urena, D. Martґn-Iglesias, A. Gallardo-Antolґn // Speech Communication. – 2007. – 49. – С. 253-267.

4.Wan, Y. Video Program Clustering Indexing Based on Face Recognition Hybrid Model of Hidden Markov Model and Support Vector Machine / Y. Wan [и др.] ; Springer // International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA). – 2004. – LNСS 3322. – С. 739-749.